| PP / PVDF / ABS / PVC / CPVC / HP-PVC / HT-PVC |
| --- |
| 尺 寸 對 照 表 |
| ABS / PP / PVDF 管件 歐規 DIN | PVC / CPVC Sch 80 管件 美規 ANSI | HP-PVC/HT-PVC 管件 日規 JIS |
| 10 mm | 1/4” | 10A |
| 16 mm | 3/8" | 12A /13A |
| 20 mm | 1/2" | 15A/16A |
| 25 mm | 3/4" | 20A |
| 32 mm | 1" | 25A |
| 40 mm | 1-1/4" | 30A/32A |
| 50 mm | 1-1/2" | 40A |
| 63 mm | 2" | 50A |
| 75 mm | 2-1/2" | 65A |
| 90 mm | 3" | 75A/80A |
| 110 mm | 4" | 100A |
| 140 mm | 5" | 125A |
| 160 mm | 6" | 150A |
| 225 mm | 8" | 200A |
| 250 mm | 10" | 250A |
| 315 mm | 12" | 300A |